## Slide 1: DRUWA 백성호
2017.04.21

## Slide 2: 방문객 인식 시스템
반응
인식
얼굴 추출
“XX님 방문을 환영 합니다“
“안녕하세요! XX님!”
Webcam
실시간 영상 스트림
상시 모니터링
Speaker
TTS

## Slide 3: 입구 감시 방향
출입문
엘리베이터
PC
감시 범위
건물 외벽

## Slide 4: 출구 감시 방향
출입문
PC
외부
근거리 접근 센서
나가는 경우 출입문 자동 개방

## Slide 5: 로봇 팔
출입문
PC
버튼
아두이노 보드
UART(USB)
USB
지문인식기
카메라
근거리 센서
외출 방향 진입 시 출입문 자동 개방

## Slide 6: 서비스 최소 중단 학습 시스템 운영
server
camera
server
training data
model data
신규 학습(DBN, SVM)
Face Verification
share
share
server
Label Data
Network Weight
Service Deploy
Redis Server
각종 Binary
별도의 서버에서 학습 (5~10분)  학습 중에도 서비스 가능
별도의 서버에서 학습 완료되면 업데이트된 모델 파일을 Reload
 15초 미만
Camera 컨트롤, Robot 컨트롤, Face Detection
30분 단위 자동 학습 및 모델 생성

## Slide 7: 연구원 인원 시나리오
PC
출입문
1. 연구원 인원 출입문 접근
2. 연구원 인원 얼굴 인식
3. 출입문 개방
4. 인사말 전달
원격
서버

## Slide 8: 신규 손님 시나리오
PC
출입문
1. 손님 출입문 접근
2. 손님 인원 얼굴 인식
4. 인사말 전달
- “Unknown” 인식
5. 학습 시작
3. 수동 출입문 오픈
6. 모델 디플로이: 15초 예상
원격
서버

## Slide 9: 신규 학습 과정
엘리베이터
원격
서버
문이 열리지 않아 대기하는 시간 5~10초
 영상 캡쳐 시 개인별 50 여장 확보 가능
얼굴 이미지 전송
Unknown 판단
Unknown 별도 저장 및 자동 분류
손님19
손님20
손님21
분류 & 학습
모델 디플로이
PC

## Slide 10: 학습된 손님 시나리오
PC
출입문
1. 손님 출입문 접근
2. 손님 인원 얼굴 인식
4. 인사말 전달
3. 출입문 개방
원격
서버

## Slide 11: 움직임 추적
얼굴 인식 및 신원 확인 후 얼굴 가림, 움직임, 각도 등은 Bounding Box의 변화 추적으로 통해 판단
얼굴 가림, 위치 변화, 각도 변화 시 인식률이 크게 떨어지나 사람의 시각 기억 기능을 흉내내어 구현

## Slide 12: Open Source Activity
Github 소스 공개
  http://github.com/SeonghoBaek/RealtimeCamera
Apache 2.0 License 명시
  상업적 이용 가능
  재배포 시 반드시 Apache 2.0 License 명기

## Slide 13
YOLO & Openface
overview

## Slide 14: YOLO
You Only Look Once
  Unified, Real-Time Object Detection
  University of Washington
  Single regression object detection
Region Proposal vs End to End Regression
Region Proposal Approach Summary: R-CNN

## Slide 15: YOLO Predict
Divide image to S x S grid cells
Example: S = 7
Predict 5 Variables
(x, y): Distance to center of object
(width, height): W & H of Bounding Box
Confidence: IoU with ground truth
Predict S x S x ( B * 5 + C) dim tensor
S = Size of grid cell
B = # of candidate bounding boxes
C = Class probability
If we set S = 7, B = 2, C = 1 then,
A image is represented [ 7 * 7 * (( x, y, w, h, conf) * 2 + class_prob) ]
Note) One set of class_prob per grid cell, regardless of # B
Drawback:
multiple objects in 1 grid cell

## Slide 16: YOLO Model
Pretrained GoogLeNet Variant
20 conv layers
Add 4 conv layers + 2 conn layers
Note) S.Ren at al, 2015
“Object Detection networks on convolutional feature map”
“ adding both conv and conn layers to pretrained networks can improve performance..”
[x,y,w,h,conf, class]

## Slide 17: YOLO Training: Loss Function
Center location error
Bounding Box size error
Object confidence loss
No Object confidence loss
Class probability error

## Slide 18: YOLO Performance in Real-Time System

## Slide 19: Openface
Face recognition library
  Carnegie Mellon University
  http://cmusatyalab.github.io/openface/
  Google FaceNet Model
  Train over 500k images from FaceScrub & CASIA-WebFace
  First release v0.1, 2015, Apache 2.0 license
  “아파치 2.0 라이선스는 누구나 해당 소프트웨어에서 파생된 프로그램을 제작할 수 있으며 저작권을 양도, 전송할 수 있는 라이선스 규정을 의미한다. 아파치 라이선스에 따르면 누구든 자유롭게 아파치 소프트웨어를 다운 받아 부분 혹은 전체를 개인적 혹은 상업적 목적으로 이용할 수 있으며 재배포시에는 원본 소스 코드 또는 수정한 소스 코드를 반드시 포함시켜야 하는 것은 아니고 아파치 라이선스, 버전 2.0을 포함시켜야 하며 아파치 소프트웨어 재단에 개발된 소프트웨어라는 것을 명확하게 밝혀야 한다.” -wikipedia
  Current, v0.2, June, 2016

## Slide 20: Google Facenet
Diff(, ) << Diff(, )
Person ,
Person ’s new face
Face : 128 dims vector

## Slide 21: Facenet Training: Triplet Loss
: Image to vector map network
a: Anchor, p: Positive, n: Negative
Loss function
Satisfy
: Embedding : 128 dims vector

## Slide 22: Openface Structure
Openface revisit facenet
  Fast prediction
  Small network size
Single network
Preprocessing

## Slide 23: Openface Preprocessing
Dlib 68 landmark detection
- open source dlib c++ lib
OpenCV affine transformation
- open source opencv lib
Get 128 dims vector
Classification
SVM
- Linear SVM
- Gaussian SVM
- RBF (Radial Base Function)

## Slide 24: Openface Accuracy
LFW dataset
Openface(92%) < FaceNet(99%)
cf) For real world applications
- Prediction Speed & Network Size

## Slide 25: Implementation
Face Detection
YOLO detect faces from 1 frame
Per 4~8 frames run below
Send images to openface server
Arguments
  Bbox top,left, bottom, right
  Frame sequence number
Resize each image to [ , 128] size
Get labels for each BBox
Arguments
  Bbox top,left, bottom, right
 Speed up for face landmark detection
 Server will respond label with Bbox

## Slide 26: Implementation
Face Detection
Detector
Recognizer
1
t
t
ts
2
3
4
5
6
7
8
9
Bounding Box
1
2
3
4
5
6
7
8
9
send
t
response
tr
tr - ts
latency =
First implementation 100~150ms,
Current, latency < 30ms

## Slide 27: Implementation
Face Detection
Detector
1
t
ts
2
1
2
t1
t2
tdiff
IoU: 0.4
Sent bbox 1, current bbox 2
label bbox1 arrived
if IoU(bbox1, bbox2) > 0.4: same person
Used Face tracking also

## Slide 28: Implementation
Face Recognition
Recognizer
t
ts
t1
1
t2
2
t3
3
t4
4
t5
5
t6
6
t7
7
Received BBox
Face alignment
DNN forward
SVM Classification
Class & Score
< 10ms
< 15ms
< 10ms
Pushed in Queue.
Depth control: Frame diff >= 30 trash and pop the latest
Enable AVX
Enable CUDA

## Slide 29: Implementation
Face Recognition
1
Received BBox
Face landmark detection
[,128]
Affine
Transformation
96 x 96 RGB image
Face alignment
Dlib C++
68 points detection
OpenCV
Affine transform

## Slide 30: Implementation
Face Recognition
DNN forward
Forward image data
128 dims vector
96 x 96 x 3 RGB pixels
[-0.03735 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]

## Slide 31: Implementation
Face Recognition
SVM Classification
Class & Score
128 dims vector
[-0.03735 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
Score
Confidence value: Depends on kernel function
Normalized Distance from Support Vectors

## Slide 32: Decision
Face Recognition
Rough Observation: 19 classes(AIRI), Frontal face
Distance | Class Accuracy | Confidence
2.5 M | 90 % | 0.8 ~ 0.85
2 M | 91 % | 0.8 ~ 0.9
1.X M | 95 % | 0.9 ~ 0.98
For unknown
confidence < 0.65
SeonghoBaek : 87.60 %
SeonghoBaek : 92.65 %
SeonghoBaek : 93.47 %
Who are you?: SeonghoBaek(50%)
Who are you?: KwangheeLee(63%)
Who are you?: KwangheeLee(30%)
Who are you?: SeonghoBaek(28%)
Who are you?: KyungpilNam(34%)
Who are you?: SeonghoBaek(27%)
Who are you?: KyungpilNam(27%)
Who are you?: SeonghoBaek(40%)
Accept Threshold
confidence > 0.85

## Slide 33: Open Set Discrimination Problem
Definition
Unknown Class에 속하는 인물을 Known Class로 인식하는 문제
False Negative
NN Classification의 한계
Probability distribution은 Threshold 기준
# of class samples <<< # of unknown samples
  모든 Unknown sample들을 학습하지 않는 한 False Negative는 발생
  u
를 찾을 수 있는가?

## Slide 34: Redefine Problem
Definition
특정인이라는 결과가 정말 맞는가?
False Negative인지 아닌지 검증
IDEA

## Slide 35: Redefine Problem
: 데이터 z를 변형하여 t와 유사하게 만들어라
데이터 z는 아무리 변형해도 t가 되지 않는다.
데이터 z는 t일 것이다.
Noise Reduction Problem

## Slide 36: Redefine Problem
: 데이터 t를 변형하라.
데이터 t를 이 정도 변형하면 더 이상 t가 아니다.
이 정도 변형해도 t이다.
Probability Density Estimation

## Slide 37: y tho
를 적절한 수준으로 변형한 는 와 얼마나 비슷한가?
 비슷함의 판단을 로 판단할 수 있는가?
 적절히 변형한 샘플 얼굴이 특정인의 얼굴과 매우 유사하다면
샘플 얼굴은 원래 그 사람이 아닐까?
 적절히 변형해도 유사하지 않다면, 원래 그 사람이 아니지 않을까?

## Slide 38: How to
Model
GAN
Discriminator
: Generator
Use Personal GAN

## Slide 39: How to
DNN forward
Forward image data
128 dims vector
96 x 96 x 3 RGB pixels
[-0.03735 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
SVM Classification
Class & Score

## Slide 40: How to
128 dims vector: x
[-0.03735 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
latent variable set
G
D
Training
Generator
cost function
Discriminator
cost function

## Slide 41: Scenario
( 128 dims vector: v, class c, score s )
face pixel data
Load person c’s GAN model
If s > 0.9: Positive Pass
else if s < 0.8: Negative Unknown
else,
might be false negative
If D(G(v)) <
: Negative
else
: Positive
Question:
D(v) vs. D(G(v))

## Slide 42: DCGAN / InfoGAN
G network의 입력으로 128 dims vector를 사용하고 결과를 이미지로 출력
  DCGAN / InfoGAN 등 고려 대상
DCGAN 사용시 고려할 점
  Max pooling layer 미사용
    G network의 입력 latent z의 변화가 결과물에 영향을 미치는 효과 적음
      Max pooling layer는 Backpropagation이 Max term만 영향
    Model의 크기가 커지고 계산량이 많아져 실시간 응답에 단점
infoGAN의 목적은 latent z의 변화로 결과물의 변화를 조정
  각도 / 방향 등을 변화 가능
  현재의 문제 해결과 관련이 있는지 검토 필요

## Slide 43: GAN Adaptation Basic Idea
128 dims vector: x
[-0.03735 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
G
D

## Slide 44: GAN Adaptation Basic Idea
128 dims vector: x
[-0.03735 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
G
D
Personal Model Maintenance
Training Time
Realtime Latency

## Slide 45: Candidate: Ensemble Classification
SVM(RBF) Fine Tuning
  with Vector Distance Metric
Using DBN(Deep Belief Network) with Classifier

## Slide 46: Ensemble Classification
SVM Classification
Class & Score
128 dims Vector
Confidence를 더 높일 수 없는가?  DBN 연동
막을 수 있는 대안은 없는가?  DBN 연동
검증할 수 있을까?  Distance Metric

## Slide 47: Distance Metric
[- 0.040052 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
[-0.03735 0.13105 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
[- 0.06236 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
: Image to vector map network
a: Anchor, p: Positive, n: Negative
Loss function
Satisfy

## Slide 48: Distance Metric
class S vector set
한 클래스 내 얼굴 벡터간 L2 Distance 평균
클래스 A
클래스 B
클래스 C

## Slide 49: Distance Metric
class X vector set
서로 다른 클래스 간 얼굴 벡터의 L2 Distance 평균
클래스 A - B
클래스 A - C
클래스 A - D
class Y vector set

## Slide 50: Distance Metric
[- 0.040052 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
[-0.03735 0.13105 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
[- 0.06236 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
DV(Dimension Vector)
= class’s vector set
DM(Distance Mean)
&
Dm(Distance Min)
메모리에 계산 결과 유지
메모리에 유지

## Slide 51: Distance Metric
[- 0.040052 0.19477 0.145267 0.027729 -0.13105 0.154044 -0.01178 0.119918 0.027858 0.060216 0.073304 -0.06236 -0.11182 -0.17428 0.088637 -0.20298 -0.06811 0.040052 0.048621 -0.13935 -0.05651 0.016131 -0.04872 ……]
90% confidence interval
실시간 계산

## Slide 52: Distance Metric
SVM의 Confidence가 0.7 ~ 0.9 일 경우
Class의 Distance Mean/Min과 차이 계산
정규분포 90% 신뢰구간 이하
one more: SVM tolerance tuning ( tolerance < 1e-5, gamma 3 )

## Slide 53: Training Data Observation
초점이 흐린 사진은 좋지 않은 결과: False Positive
  이동/변화 중인 얼굴
얼굴의 각도가 정면에 가까울 수록 좋은 결과
  좌/우, 상/하 모두 포함
Class의 데이터 개수가 가능한 동일한 것이 유리
Class의 데이터가 양질일 수록 Distance Mean이 작은 값
정면 얼굴이 충분하고 양 눈이 보이는 경우, 안경 등은 인식에 영향이 적음
여성들의 화장 유무에 따라 인식 불가
  별도의 제2 인물로 등록
  같은 인물로 등록: FP/FN 발생 가능성

## Slide 54: Ensemble Classification
SVM Classification
Class & Score
128 dims Vector
Confidence를 더 높일 수 없는가?  DBN 연동
막을 수 있는 대안은 없는가?  DBN 연동
검증할 수 있을까?  Distance Metric

## Slide 55: DBN(Deep Belief Network)
DBN: Stacking RBM(Restrict Boltzman Machine)
Hinton,G. 2006. “A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets”
초기 weight는 Non Zero, 모두 다른 값(옵션)

## Slide 56: DBN(Deep Belief Network)
DBN: Stacking RBM(Restrict Boltzman Machine)
Hinton,G. 2006. “A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets”

## Slide 57: DBN(Deep Belief Network)
DBN: Stacking RBM(Restrict Boltzman Machine)
2007 NIPS Tutorial, Hinton.G

## Slide 58: DBN(Deep Belief Network)
Confidence를 더 높일 수 없는가?  DBN 연동
막을 수 있는 대안은 없는가?  DBN 연동
검증할 수 있을까?  Distance Metric
 DBN은 노이즈에 강하다. True Positive라면 확률이 매우 높게 나온다.
 DBN은 Hidden Feature를 배운다는 점에서 FP 발생 가능성이 낮다.
 DBN은 변화를 시도하므로 FN는 오히려 높다

## Slide 59: DBN(Deep Belief Network) Set Up
Input Layer: 128(Face vector size)
Hidden Layer1: 256 units
Hidden Layer2: 192 units
Hidden Layer3: 128 units
Output Layer: Number of Classes(Classification)
Classification: Softmax
Network Model
Using Python scikit (sklearn package)
learning rate: 0.1 (for fine tunning)
pretrain learning rate: 0.005
momentum: 0.9
dropout: All layer 0.25
Optimizer: nesterov
epoch: 80
22 classes, total 2050 face vectors

## Slide 60: Open Set Problem: Ensemble Classification
False Negative는
SVM + Distance Metric
False Positive 및 정확도 향상은
DBN
통합 구현 후, 기존 SVM 만으로 발생되는 FP / FN 현상 미발생

## Slide 61: Classification Issue
0.96
in 90% interval
 아직은 미발생

## Slide 62: TBD: If this is work
은행 등 신용 기관
공인 인증 기관
개인키(eg USB stick)
(N x 128 dims 벡터)
발급요청 및 영상 촬영
(N개 얼굴)
얼굴
얼굴 이미지
Deep Network Model
얼굴
이미지
128 dims 벡터
개인키
(N x 128 dims 벡터)
개인키 (eg USB stick)
(N x 128 dims 벡터)
Distance
Checker